EUROLIN SPEED CARGO  SAE 5W/30

HOCHLEISTUNGSMOTORENÖL FÜR EURO-II- und EURO-III- NUTZFAHRZEUG-MOTOREN

Produktbeschreibung

EUROLIN SPEEDCARGO SAE 5W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl, das den hoch-komplexen tribologischen Anforderungen der neuen Euro-II- und Euro-III- Nutzfahrzeugmotoren-Generation in hervorragender Weise gerecht wird. Dieses High-Tech-Produkt in der SAE-Klasse 5W30 ist ein unübertroffenes UHPD (Ultra High Performance Diesel) - Leichtlauföl. Es ist auf Basis hochwertiger Mineralöl-Raffinate und synthetischer Basisöle formuliert und enthält einen hohen Zusatz innovativer Höchstleistungs-Additive.

EUROLIN SPEEDCARGO SAE 5W-30 garantiert Spitzen-Performance in den Qualitätskriterien Verschleißschutz und Reibungsreduzierung, Detergent-Dispersant-Wirkung, Korrosionsschutz, Viskositäts-Temperatur-Verhalten, thermische Oxidationsstabilität, geringe Verdampfungsneigung sowie Elastomerverträglichkeit und Umweltbelastung.

EUROLIN SPEEDCARGO SAE 5W-30 sichert den Euro-III-Turbo-Dieselmotoren bei extrem verlängerten Ölwechselintervallen ausgezeichnete Motorsauberkeit, sehr gutes Kaltstart- und Warmlaufverhalten, auch bei niedrigsten Temperaturen, hervorragende Alterungsstabilität mit sicherer Schmierung unter allen Betriebsbedingungen und Minderung des schmierstoffbedingten Schadstoffausstosses  zu.

EUROLIN SPEEDCARGO SAE 5W-30 erfüllt und übertrifft die Anforderungen namhafter Nutzfahrzeug-Hersteller.

Freigaben

MB-Blatt 228.5

MAN M3277

VOLVO VDS-2

Qualifikationen

ACEA E4

MACK EO-L

Scania LDF

API CF

MTU Type 3

Renault

DAF

Richtwerte

| EUROLIN SPEEDCARGO SAE 5W-30 | Einheit |  | Kennwert |  |  | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ |  | 860 |  |  | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s |  | 12,0 |  |  | DIN 51 562 |
| Dynam. Viskos.bei -30°C |  | mPa.s |  | 6350 |  |  | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C |  | -39 |  |  | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  | 232 |  |  | DIN IS0 2592 |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g |  | 16,0 |  |  | DIN ISO 3771 |
| Sulfatasche |  |  | % mass. |  | 2,05 |  |  | DIN 51 575 |