EUROLIN ULTRASYN  SAE 0W/40

VOLLSYNTHETISCHES LEICHTLAUFMOTORENÖL

Produkteigenschaften

EUROLIN ULTRASYN SAE 0W-40 ist als vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl hervorragend geeignet  für moderne PKW-Benzin und Dieselmotoren. Es entspricht den schärfsten Anforderungen führender Fahrzeughersteller und ist besonders empfehlenswert für Motoren mit Mehrventiltechnik, Turbolader und Direkteinspritzung.

EUROLIN ULTRASYN SAE 0W-40 sorgt aufgrund seines weiten Temperatur-/Viskositäts-Bereiches einerseits für eine schnelle Durchölung des Motors nach dem Kaltstart, und andererseits auch bei höchsten Betriebstemperaturen für einen stabilen Ölfilm auf den kritischen Konstruktionselementen der Maschine. Durch den Einsatz hochwertigster Additive bietet das Öl einen optimalen Schutz gegen Verschleiß und mit seinen hervorragenden Dispersant-und Detergent-Eigenschaften wird die Bildung von Schlamm und Ablagerungen entscheidend minimiert.

EUROLIN ULTRASYN SAE 0W-40 steht für extreme Scherstabilität und hohe thermische Oxidationsbeständigkeit. Aufgrund des synthetischen Grundöls weist es nur eine sehr geringe Flüchtigkeit auf.

EUROLIN ULTRASYN SAE 0W-40 stellt mit der Summe seiner Eigenschaften ein qualitativ hoch- wertiges Produkt mit bemerkenswerter Wirtschaftlichkeit dar. Längere Motorlebensdauer, weniger Wartungs- und Reparaturkosten, Verringerung des Ölverbrauches und Kraftstoffeinsparung liefern dafür einen überzeugenden Beweis.

Qualifikation

ACEA  A3 / B4

API SJ / CF

Porsche

Freigaben

VW 503 01

MB-Blatt  229.3

BMW Longlife-98 Oil

Richtwerte

| EUROLIN ULTRASYN SAE 0W-40 | Einheit |  | Kennwert |  |  | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  | kg/m³ |  | 866 |  |  | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  | mm²/s |  | 72,8 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s |  | 13,2 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 185 |  |  | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -35°C | mPa.s |  | 5420 |  |  | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C |  | -54 |  |  | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  | 235 |  |  | DIN IS0 2592 |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g |  | 10,5 |  |  | DIN ISO 3771 |