EUROLIN CLEARTECH („Mid SAPS“) SAE 5W/30

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren mit und ohne Abgasnachbehandlungssystem

Produktbeschreibung und -eigenschaften

EUROLIN CLEARTECH ("Mid SAPS") SAE 5W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis der Synthesetechnologie Es ist für den ganzjährigen Einsatz in PKW Otto- und Dieselmotoren modernster Technologie geeignet. Durch sein fortschrittliches Design bietet es eine außerordentlich umfassende Leistungsbreite:

- Niedriger Schwefel-, Phosphor- und Aschegehalt reduzieren die Vergiftung von Katalysatoren bei Ottomotoren und verringern den Partikelaufbau im Dieselpartikelfilter (DPF) und unter- stützen somit den Schutz der Umwelt durch geringere Schadstoffemissionen.

- Neuartige Hochleistungsadditivierung garantiert optimalen Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit.

- Hervorragende thermische Oxidationsstabilität vermindert die Ölalterung und ermöglicht längere Ölwechselintervalle bei vollem Motorschutz.

- Beste Tieftemperatureigenschaften ermöglichen einen problemlosen Kaltstart und tragen durch eine schnelle Durchölung des Motors entscheidend zu dessen verlängerter Lebensdauer bei.

Spezifikationen :

ACEA  A3 / B4 / C3

API SM / CF

VW 502 00 / 505 00 / 505 01

Freigaben :

MB 229.51  (deckt MB 229.31 ab)

BMW LongLife-04

Richtwerte

| EUROLIN CLEARTECH ("Mid SAPS") SAE 5W-30 | Einheit | Kennwert | Methode |
| --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  | kg/m³ | 851 | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  | mm²/s | 68,9 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s | 11,7 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  | 166 | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -30°C | mPa.s | 6180 | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 230 | DIN IS0 2592 |