EUROLIN ULTRATEC GM  SAE 5W/30

Innovatives Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

Produktbeschreibung

EUROLIN ULTRATEC GM SAE 5W-30 ist ein modernes, Mehrbereichs-Leichtlauf-Motorenöl der  neuen Generation für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller HC-Grundöle mit modernster Additiv- technologie garantiert ein niedrigviskoses, hochscherstabiles Motorenöl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Dies führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors.

EUROLIN ULTRATEC GM SAE 5W-30 wird speziell für OPEL - Ottomotoren und Dieselmotoren, einschließlich Turbolader und Katalysator unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften empfohlen.

Spezifikationen :

ACEA  A3 / B4

API SM / CF

Opel GM–LL–A–025

Opel GM–LL–B–025

MB Blatt 229.3

VW 502 00 / 505 00

BMW Longlife-01

Richtwerte

| EUROLIN ULTRATEC GM SAE 5W-30 | Einheit |  | Kennwert |  |  | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichte bei 15°C |  | kg/m³ |  | 855 |  |  | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C |  | mm²/s |  | 69 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C |  | mm²/s |  | 11,9 |  |  | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 169 |  |  | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -30°C | mPa.s |  | 5850 |  |  | DIN 51 377 |
| Pourpoint |  |  | °C |  | -39 |  |  | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C |  | 226 |  |  | DIN IS0 2592 |