EUROLIN UNITRAC STOU

SAE 10W/30 u. 10W/40

SUPER UNIVERSAL TRAKTOR ÖL

Beschreibung

EUROLIN UNITRAC STOU ist als Ganzjahres-Mehrbereichsöl für den universellen Einsatz in allen Arten von landwirtschaftlichen Maschinen geeignet.

Anwendung

EUROLIN UNITRAC STOU ist  durch seine multifunktionellen Eigenschaften in Motoren-, Getriebe- und Hydrauliksystemen sowie in gekapselten Bremsanlagen ("nasse Bremsen") von landwirt- schaftlichen Maschinen eingesetzt und empfohlen. Außerdem eignet es sich hervorragend als Universalöl für die Versorgung sämtlicher Maschinen und Aggregate im landwirtschaftlichen Bereich.

Eigenschaften

EUROLIN UNITRAC STOU ist durch die Auswahl der Grundöle und auch der Wirkstoffe auf die Erfüllung der vielfältigen Betriebsbedingungen landwirtschaftlicher Maschinen abgestimmt.

EUROLIN UNITRAC STOU

bietet störungsfreien Betrieb in Motoren, Getrieben, Hydraulik- und Bremsanlagen

unterdrückt die Bildung von Alterungsprodukten bei hohen Temperaturen

neutralisiert die bei der Kraftstoffverbrennung entstehenden sauren Gase

garantiert optimal abgestimmtes Reibverhalten in nassen Bremsen und Kupplungen

zeigt ein ausgezeichnetes Anti-Schaum-Verhalten

Qualifikation

API CF-4 / SF

API CH-4 / ACEA E3 ( E5  bei Rußverträglichkeit)

API GL-4  (L-20)

HVLP-D 68 gem. DIN 51 524 Teil 3* (für 10W30)

HVLP-D 100 gem. DIN 51 524 Teil 3* (für 10W40)

MB-Blatt 228.1 & 227.1

Ford M2C 159B

Allison C-4

John Deere JDM J27

Massey Ferguson M1139 & M1141

Caterpillar TO-2 (Spezifikation überholt)

ZF TE-ML-06B & -06C und -07B

* ausgenommen Demulgierverhalten

Richtwerte

| EUROLIN UNITRAC STOU | Einheit | Kennwert | Methode/Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE - Klassifikation |  |  | 10W-30 | 10W40 |  |  |
| Dichte bei 15°C |  |  | kg/m³ | 881 | 879 | DIN 51 757 |
| kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 71 | 96,9 | DIN 51 562 |
| kinematische Viskosität bei 100°C | mm²/s | 10,9 | 14,5 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex |  |  |  | 143 | 148 | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -25°C |  | mPa.s | 6640 | 6450 | ASTM D5293 |
| Pourpoint |  |  | °C | -39 | -39 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt |  |  | °C | 212 | 226 | DIN IS0 2592 |
| TBN |  |  |  | mg KOH/g | 10,6 | 10,6 | DIN ISO 3771 |